BHCA称重/测力传感器

BHCA传感器弹性体采用不锈钢材质；拉压双向形变量小，高精度，高可靠性，广泛应用于推拉压力值控制、试验机等各种称重、测力的工业测量控制系统中；

综合误差：0.05%F.S

变送器输出(选配)：0-5V、0-10V、4-20mA，

| 量程 Capacity | 100/200/500kg，1/2t |
| --- | --- |
| 灵敏度 Sensitivity mV/V | 1.5±10% | 绝缘电阻Insulation resistance Ω | ≥5000 |
| 非线性Nonlinearity %F.S. | ±0.03 | 推荐激励电压Rated excitation (DC/AC) | 5～12V |
| 重复性 Repeatability %F.S. | ±0.1 | 最大激励电压 Maximum excitation (DC/AC) | 15V |
| 滞后 Hysteresis %F.S. | ±0.1 | 工作温度范围Safe temp.range ℃ | -20～+80 |
| 蠕变Crddp(30min) %F.S | ±0.1 | 温度补偿范围 Temp.compensated ℃ | -10～+60 |
| 零点温漂Temp.effect on zero %F.S/10℃ | ≤0.05 | 安全过载Safe overload %F.S. | 150 |
| 灵敏度温漂Temp.effect on out %F.S/10℃ | ≤0.05 | 极限过载Ultimate overload %F.S. | 200 |
| 零点输出 Zero output %FS | ±1 | 防护等级Protection class | IP66 |
| 输入电阻Input impedance Ω | 380±10 | 线缆长度 Cable length | 1.5m |
| 输出电阻Output impedance Ω | 350±5 | 接线方式 Wires：红线:EXC＋,黑线:EXC－,绿线:SIG＋,白线:SIG－ |